ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

- Ławy  fundamentowe –  żelbetowe wylewane- beton   B-20

- Ściany fundamentowe – murowane  z bloczka betonowego B-20

- Izolacja pionowa ścian fundamentowych – powłokowa - Dysprobit lub Izolbet A plus ocieplenie 10cm styropian fundamentowy

- Izolacja pozioma  pod posadzkowa na wysokości „0” budynku - papa termozgrzewalna

- Podłoże parteru – zasypka  piaskowa+ chudy beton B-10

- Mury zewnętrzne  – gazobeton, grubość muru 24cm +15cm styropian.

- Strop parteru –  żelbetowy typu Filigran

- Strop piętra –j.w.

9. Ściany działowe – murowane -  gazobeton grubość      12 cm i 8 cm.

10.Klatka schodowa : żelbetowa

11.Wieniec konstrukcyjny do mocowania więźby dachowej,

żelbetowy

12.Przewody wentylacyjne murowane pustaki wentylacyjne na zaprawie cementowo-  wapiennej.

13.Przewody spalinowe i dymne- systemowe.

14.Stolarka okienna – PCV  7-mio komorowa , 3-szybowa

współ. K- poniżej 1,0

15.Drzwi wejściowe antywłamaniowe.

16.Drzwi garażowe – panelowe, automatycznie podnoszone do góry, 	   	   ocieplone np. firmy Hormann

17.Więźba dachowa – drewno konstrukcyjne impregnowane

18.Pokrycie dachu – blacha panelowa

19.Obróbki blacharskie – blacha płaska powlekana

20.Orynnowanie poziome i rury spustowe – blacha powlekana

21.Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

22.Parapety wewnętrzne – konglomerat np. Boticcino

23.Tynki wewnętrzne – gipsowe

24.Posadzki – cementowe przygotowane do bezpośredniego układania   	   podłóg

25.Elewacja – ocieplenie styropian 15 cm, siatka, klej, tynk

Np. silikatowy lub silikonowy barwiony w masie

26.Poddasze – nie użytkowe, ocieplenie -wełna mineralna 25cm położona na stropie na folii

27.Instalacje:

-wodno- kanalizacyjna z tworzywa sztucznego

-centralnego ogrzewania- grzejniki , piec kondensacyjny

-alarmowa strefowa

-telefoniczna

-RTV

-elektryczna- z zamontowanym osprzętem

-domofonowa

-centralny odkurzacz

28.Media – przyłącza – doprowadzone do budynku:

- woda

- gaz

- energia elektryczna

- kanalizacja – szambo szczelne

INFRASTRUKTURA OSIEDLA

- Ciąg pieszo-jezdny, podejścia do budynków i podjazdy pod garaże z kostki gr. 6-8 cm

- Ogrodzenie osiedla wraz z wygrodzeniem poszczególnych działek

- Główna brama wjazdowa-automatycznie otwierana

- Kanalizacja teletechniczna

INWESTOR						NABYWCA